|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Супоневского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области _______________________ Л.В.Пиганова |
| --- | --- |

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМа

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                     муниципального образования                                                             Супоневское сельское поселение

Брянского района                                                                   Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2032

ТОМ №1

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2020 г.

Оглавление

Общие положения	5

Термины и определения	9

Введение	12

Том 1 Водоснабжение	17

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования	17

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	17

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	18

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	18

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	21

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды.	23

1.5   Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	24

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями	26

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	27

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность	28

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	30

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	31

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2020-2032 годов	32

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	32

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	33

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	35

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	35

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	38

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	39

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	39

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	41

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	43

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	44

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	45

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	45

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	47

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	47

3.12 Перспективные балансы водоснабжения	49

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	49

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	49

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	50

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	52

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	52

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	53

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	54

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	56

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	57

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	60

Общие положения

Основание для разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения МО Супоневское сельское поселение Брянского района 2020 год и на перспективу до 2032 года (далее – проект схемы водоснабжения и водоотведения) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2018) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с изменениями на 2 апреля 2018 года);

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г.

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 года);

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15;

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01;

- Генеральный план Супоневского сельского поселения, Брянская область, разработчик ООО Агентство «Петербург экспресс», 2013 г;

- Проектная документация Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области с 2019-2024 г.г.

Целью проекта схемы водоснабжения и водоотведения является, разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения, и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Проект Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения МО Супоневское сельское поселение Брянского района длительную перспективу до 2032 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Проект схема водоснабжения и водоотведения выполнен в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Этапы реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения:

Расчетный период реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения принят с разделением на этапы реализации:

- 1 этап – 2020 – 2025 гг.;

- 2 этап – 2026 – 2032 гг.

Системы водоснабжения и водоотведения Супоневского сельского поселения включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения.

При разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения учтены документы территориального планирования.

Разработка проекта схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые объединены в данной пояснительной записке (в 2 томах).

Термины и определения

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВЗС - водозаборное сооружение;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория  или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Введение

Территория Супоневского сельского поселения расположена в центральной части Брянского района и имеет смежные границы:

Супоневское сельское поселение на севере граничит со Снежским сельским поселением, на востоке с г. Брянск, на юге со Свенским сельским поселением, на западе с Добрунским сельским поселением

-	на востоке - с г. Брянск;

-	на севере - со Снежским сельским поселением;

-	на западе - с Добрунским сельским поселением;

-	на юге - со Свенским сельским поселением.

Территория поселения вытянута с севера на юг на 4 км. С запада на восток на 6,9 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 2922,93 га. Численность населения на 01.01.2020г. – 11,500  тыс. человек.

На рисунке 1 представлено расположение границ муниципального образования Супоневского сельского поселения Брянского района Брянской области.

Рисунок 1. Границы Супоневского сельского поселения.

с. Супонево является административным центром Супоневского сельского поселения, что определяет положение поселения в сети учреждений социальной инфраструктуры. Большинство базовых объектов социальной инфраструктуры сконцентрированы в с. Супонево.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены в таблице 1, таблице 2, таблице 3.

Таблица 1 – средняя месячная и годовая температура воздуха, С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,4 | -6,6 | -1,2 | 7,0 | 13,6 | 16,9 | 18,4 | 17,2 | 11,7 | 5,6 | -0,4 | -5,0 | 5,8 |

Таблица 2 – средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,9 |

Таблица 3 – климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск

| № п/п | Параметры | Показа тели |
| --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 | - 30 |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 | - 27 |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 | - 26 |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92 | - 24 |
| 3 | Температура воздуха, С, обеспеченностью0,94 | - 12 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, С | - 42 |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 5,6 |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8С | 199 сут. - 2,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 70 |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 210 |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Климатические параметры теплого периода года |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 990 |
| 11 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | 21 |
|  | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 | 25 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 19,3 |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 38 |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 9,6 |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее теплого месяца, % | 58 |
| 16 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 438 |
| 17 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |

Продолжительность отопительного периода 214 дней (2019 г.).

Таблица 4 – Численность населения на 01.01.2020 г.

| № п/п | Наименование | Площадь, км2 | Численность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | населённого пункта |  | населения, |
|  |  |  | тыс. чел. |
| 1. | Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области. | 29,2 | 11,500 |

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения МО Супоневское сельское поселение Брянского района Брянской области:

- на 2025 год: 11,3 тыс.чел.;

- на 2032 год: 11,2 тыс.чел.

Численность населения Супоневского сельского поселение к расчётному сроку реализации Генерального плана, представлена по населенным пунктам и отражена в таблице ниже.

Таблица 5 – динамика роста численности населения по населенным пунктам

| Населенный пункт | Численность населения, тыс.чел. |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 1-я очередь реализации 2025 г | Расчетный срок реализации 2032 г. |
| Супоневское СП | 11,500 | 11,300 | 11,200 |

На территории Супоневского сельского поселения подземные воды забираются одиночными и групповыми водозаборными скважинами.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) используются воды верхнечетвертичного аллювиального водоносного горизонта, московского ледникового водоносного комплекса, днепровско-ледникового комплекса. Воды характеризуются минерализацией 0,2

-	0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее под вержены загрязнению.

Основным источником хозяйственно - питьевого водоснабжения являются воды турон - маастрихтского комплекса и альб - сеноманского водоносного горизонта. По химическому составу воды турон - маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация

0,	3 - 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево - магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Гидрологическая сеть Супоневского сельского поселения принадлежит бассейну крупного левого притока Днепра - Десны. Река Десна, пересекающая территорию поселения, является его основной водной артерией вместе с впадающим в нее ручьем Волонча.

Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15—20%—дождевыми и грунтовыми. В засушливые годы роль грунтового питания возрастает.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

-	хозяйственно-бытовых;

-	промышленных;

-	транспортных;

-	орошения селькохозяйственных полей;

-	рыболовных;

-	рекреационных.

Зоны деятельности водоснабжающих организаций в Супоневском сельском поселении определены в таблице 8.

Таблица 8– Зоны деятельности регулируемой организации

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Рубин» | с. Супонево |
| 2 | МУП «Возрождение» | с.Супонево д.Антоновка д.Курнявцево |
| 3 | МУП «Брянский городской водоканал» | с. Супонево |
| 4 | ФГБУ «ЖКУ» МО РФ | с. Супонево, воинская часть |
| 5 | ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА | с. Супонево р-н церкви и монастыря. Скважина используется для собственных нужд. |

Том 1 Водоснабжение

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения Супоневское СП представляет собой комплекс элементов, объединенных в общую структуру. Источником водоснабжения Супоневского СП являются подземные воды, поднимаемые в сети водоснабжения посредством водозаборных сооружений. На территории поселения насчитывается 3 водонапорные колонки, обсуживающиеся МУП «Возрождение».

В настоящее время водоснабжение Супоневского сельского поселения осуществляется из подземных источников (артезианских скважин). Общее количество водозаборов – 12 ед., количество скважин – 15 ед.  Общая производительность ВЗС, потребителем которых является население и бюджетные организации сельского поселения -  1,186 тыс.м3/сут. Для регулирования расхода воды в системе водоснабжения эксплуатируются Водонапорные башни, в количестве 7 единиц, объемом – 130-150м3.

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается поступает в водонапорную башню, которая также выполняет функцию резервуара-накопителя чистой воды (РЧВ), где осуществляется хранение расходного, аварийного, противопожарного запасов питьевой воды. Далее насосами по магистральным водоводам Ду-100 мм подается в распределительные сети сельского поселения Ду- 32-100 мм..

Распределительные сети сельского поселения – единая система хозяйственно-противопожарного водоснабжения с кольцевой схемой, что обеспечивает надежную подачу воды потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения поселения составляет 73,8 км. Сети находятся в работоспособном состоянии, однако технический износ составляет 60-900%. Водопроводные сети закольцованы, имеются и тупиковые.

Качество питьевой воды соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды подземного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Централизованное водоснабжение жителей Супоневского сельского поселения осуществляется во всех населенных пунктах поселения.

Однако в СП в зоне частной застройки имеются водоразборные колонки в количестве – 3 ед.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Система водоснабжения Супоневского сельского поселения представлена тремя технологическими зонами водоснабжения. В таблице 9 представлена характеристика водозаборных сооружений муниципального образования.

Таблица 9. Характеристика ВЗС Супоневского сельского поселения.

| № п/п | Наименование гидропользователей | Водозабор | Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС с.Супонево |
| 1 | МУП "Возрождение" | Водозабор «Сельстрой» | с. Супонево, ул. Московская,570 | №1, ГВК 15205266 |
|  |  |  |  | №2, ГВК 15205265 |
| 2 | МУП "Возрождение" | Водозабор «Школа №1» | с. Супонево, ул. Свенская, 10 «А» | №1, ГВК 15205263 |
| 3 | МУП "Возрождение" | Водозабор м/р Славянский | с. Супонево, пер.4-й Славянский, 13 | №1, ГВК 15206338 |
| 4 | МУП "Возрождение" | Водозабор «Брянский» | с. Супонево, в районе пер. 2-й Брянский | №1, ГВК 15205671 |
| 5 | МУП "Возрождение" | в/з "Агрогаз" | с. Супонево, ул. Шоссейная,17 | №1, ГВК 15200340 |
|  |  |  |  | №2, ГВК 15205648 |
| 6 | МУП "Возрождение" | Водозабор «Спецшкола» в с.Супонево | с.Супонево, кад.номер 32:02:0160303:194 | в стадии незавершенного строительства |
| 7 | МУП "Брянский городской водоканал" | Водозабор «Чкаловский» | с. Супонево ул.Российская, 34Б |  |
| 8 | ООО "Рубин" | Водозабор ООО "Рубин» | г.Брянск ул.Фрунзе | №1 |
| ВЗС д.Антоновка |
| 9 | МУП "Возрождение" | Водозабор «Антоновка» | д. Антоновка, 2-й пер. Тютчева | №1, ГВК 15205108 |
|  |  |  |  | №2, ГВК 15205109 |
| 10 | МУП "Возрождение" | Водозабор | д. Антоновка ул. Тютчева, 1 «А» (в/з "Племстанция") | №1, ГВК 15200366 |
| ВЗС д.Курнявцево |
| 11 | МУП "Возрождение" | Водозабор «Курнявцево» | д. Курнявцево, пер. Октябрьский, 8-»А» | №1, ГВК 15205883 |

Таблица 9. 1. Характеристика ВЗС Супоневского сельского поселения.

| № п/п | Водозабор | № скважи- ны по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Производи-тельность, м3/сут | Производи-тельность факт, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗС с.Супонево |
| 1 | Водозабор «Сельстрой» | №1, ГВК 15205266 | 187 | 170 | 1993 | 100 | 99,61 |
|  |  | №2, ГВК 15205265 | 187 | 170 | 1983 | 100 | 99,61 |
| 2 | Водозабор «Школа №1» | №1, ГВК 15205263 | 184 | 150 | 1987 | 100 | 99,59 |
| 3 | Водозабор м/р Славянский | №1, ГВК 15206338 | 207 | 203 | 1992 | 100 | 99,83 |
| 4 | Водозабор «Брянский» | №1, ГВК 15205671 | 180 | 150 | 2011 | 100 | 99 |
| 5 | в/з "Агрогаз" | №1, ГВК 15200340 | 190 | 140 | 1983 | 100 | 99,65 |
|  |  | №2, ГВК 15205648 | 190 | 200 | 1993 | 100 | 99,58 |
| 6 | Водозабор «Спецшкола» в с.Супонево | в стадии незавершен-ного строительства |  |  |  |  |  |
| 7 | Водозабор «Чкаловский» |  | н/д | 140 | 1999 | 56 |  |
| 8 | Водозабор ООО "Рубин» | №1 | н/д | 180 | 1980 | 30 | 30 |
| ВЗС д.Антоновка |
| 9 | Водозабор «Антоновка» | №1, ГВК 15205108 | 187 | 170 | 1994 | 100 | 99,39 |
|  |  | №2, ГВК 15205109 | 187 | 170 | 1994 | 100 | 99,39 |
| 10 | Водозабор | №1, ГВК 15200366 | 186 | 240 | 1979 | 100 | 99,68 |
| ВЗС д.Курнявцево |
| 11 | Водозабор «Курнявцево» | №1, ГВК 15205883 | 202 | 170 | 2003 | 100 | 99,8 |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на добычу воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Супоневского СП установлены пояса зоны санитарной охраны в следующих границах:

1 пояс санитарной охраны – на расстоянии не менее 30 м от крайних водозаборных скважин, а также включена площадка головных сооружений.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том числе, работающих на водозаборе), а также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников,  полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

Таблица 10. Наличие лицензии на пользование недрами МУП «Возрождение».

| № п/п | Наименование населенного пункта | Скважина № | Наличие лицензии № лицензии | дата выдачи лицензии | дата окончания лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | №1, ГВК 15205108 | БРН 80391 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 2 | Водозабор д. Антоновка, 2-ой пер. Тютчева | №2, ГВК 15205109 | БРН 80392 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 3 | с с. Супонево, ул. Московская, 570б (в/з "Сельстрой") | №1, ГВК 15205266 | БРН 80389 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 4 |  | №2, ГВК 15205265 | БРН 80390 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 5 | Супонево, ул. Шоссейная,17 (в/з "Агрогаз") | №1, ГВК 15200340 | БРН 80388 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 6 |  | №2, ГВК 15205648 | БРН 80387 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 7 | Д. Антоновка Ул.Тютчева (в/з "Племстанция") | №1, ГВК 15200366 | БРН 80394 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 8 | с. Супонево, ул. Свенская. 10а (в/з СОШ 1) | №1, ГВК 15205263 | БРН 80393 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 9 | с. Супонево , пер 4-ый Славянский, 13 (в/з Славянский) | №1, ГВК 15206338 | БРН 80395 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 10 | с. Супонево, 2-ой пер. Брянский (в/з Брянский) | №1, ГВК 15205671 | БРН 80396 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |
| 11 | Водозабор д. Курнявцево, пер. Октябрьский, 8а | №1, ГВК 15205883 | БРН 80397 ВЭ | 19.09.1917 | 19.09.2022 |

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Лабораторные анализы качества подаваемой питьевой воды в водопроводную сеть, а также результаты санитарно-гигиенических исследований проб питьевой воды в разводящей сети по объектам Супоневское СП оцениваются как удовлетворительные.

Таблица 11. Показатели качества воды, согласно лабораторных исследований 2019 г.

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |
| --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| С. Супонево | 1,04 | 0,2 | 5,0 |
| Д.Антоновка | 0,88 | 0,2 | 4,8 |
| Д. Курнявцево | 0,8 | 0,26 | 4,6 |

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению, качество питьевой воды по содержанию железа, мутности и жесткости на всех ВЗС соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

На протяжении последних лет качество воды из источников водоснабжения характеризуется относительным постоянством.

Вода из децентрализованных источников водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд используется без очистки, качество воды соответствует требованием СанПин 2.1.4.1175-02.

1.5   Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

В с.Супонево рельеф местности позволяет использовать в процессе обеспечения потребителей водоснабжением станциями I подъема.

Для добычи питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной многоступенчатый с вертикальным расположением вала - ЭЦВ, расположенные в стволах водозаборных скважин.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ подается по водопроводной подземной сети в Водонапорные башни, затем, по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям. Очистных сооружений на водозаборах нет, т.к. качество поднятой воды соответствует требованием СанПин 2.1.4.1175-02.

Результаты технического обследования насосного оборудования ВЗС представлены в таблице 12.

Таблица 12– Характеристика насосов на скважинах

| № п/п | Водозабор | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования | Год установки | Марка водо-счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производи тельность | Высота подъема | Мощность двигателя |  |  |
| ВЗС с.Супонево |
| 1 | Водозабор «Сельстрой» | №1, ГВК 15205266 | ЭЦВ 8-25-150 |  | 150 | 17 | 2019 |  |
|  |  | №2, ГВК 15205265 | ЭЦВ 6-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2018 |  |
| 2 | Водозабор «Школа №1» | №1, ГВК 15205263 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2019 |  |
| 3 | Водозабор м/р Славянский | №1, ГВК 15206338 | ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 13 | 2019 |  |
| 4 | Водозабор «Брянский» | №1, ГВК 15205671 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 2018 |  |
| 5 | в/з "Агрогаз" | №1, ГВК 15200340 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2017 |  |
|  |  | №2, ГВК 15205648 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2019 |  |
| 6 | Водозабор «Спецшкола» в с.Супонево | в стадии незавершен-ного строительства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Водозабор «Чкаловский» |  | ЭЦВ 8-25150 | 25 | 150 | 16 |  |  |
| 8 | Водозабор ООО "Рубин» | №1 | ЭЦВ-8 | 40 | 180 | 32 | 2018 | ВСХ-100 |
| ВЗС д.Антоновка |
| 9 | Водозабор «Антоновка» | №1, ГВК 15205108 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2018 |  |
|  |  | №2, ГВК 15205109 | ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 22 | 2019 |  |
| 10 | Водозабор | №1, ГВК 15200366 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2018 |  |
| ВЗС д.Курнявцево |
| 11 | Водозабор «Курнявцево» | №1, ГВК 15205883 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | 2018 |  |

Основная задача работы насосной станции – подача воды с ВЗС в распределительную сеть сельского поселения. Вода подается по магистральным водоводам Ду-32-100мм под давлением 4,2-5,8 кгс/см2.

ООО «Рубин» эксплуатирует насосную станцию II подъема.

Таблица 12.1– Характеристика станцию II подъема ООО «Рубин».

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Насосная станция | Техническая характеристика насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насосов/режим | Производи- тельность | Мощность двигателя | Год постройки |
| с. Супонево | 1 |  | К80/50 | 50 | 11 |  |

Таблица 12.2– Расход электроэнергии станцией II подъема ООО «Рубин».

| Наименование населенного | № скважины по ГВК | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч. | Среднее суточное электропотребление, кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| пункта |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| с.Супонево | 1 | 15,9 | 17,8 | 19 | 46,9 |

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям отражены в таблице 13.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) Супоневское СП можно охарактеризовать как нормативную.

Таблица 13 – Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) Супоневское СП

| № | Наименование | Ед.изм. | 2019г |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ВЗС Супневского СП |
| 1 | Отпущено воды | тыс.куб.м | 432,18 |
| 2 | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 430,34 |
| 3. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды (транспортировка) | кВт*ч/куб.м | 1,00 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м3. Существующее положение в системе водоснабжения Супоневского СП, по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной/поднятой в сеть воды) в рамках нормативного коэффициента, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.  Высокая энергоэффективность напрямую связана с заменой насосного оборудования в 2018-2019 г.г.

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования Супоневское СП составляет 73,8км. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

В настоящий момент водопроводные сети системы водоснабжения муниципального образования Супоневское СП проложены из полиматериала. Технический износ сетей водоснабжения составляет 85%.

Параметры участков сетей актуализованы (корректировка) в соответствие с паспортами на сети.

Таблица 14. Характеристика водопроводных сетей.

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Протяжен-ность сетей, км | Материал | Диаметр | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сети, % |
| д. Антоновка, 2-ой пер. Тютчева | №1, ГВК 15205108 | 13,9 | п/э | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ | 60-85% |
| д. Антоновка, 2-ой пер. Тютчева | №2, ГВК 15205109 | 13,9 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| с. Супонево, ул. Московская, 570б (в/з "Сельстрой") | №1, ГВК 15205266 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| с. Супонево, ул. Московская, 570б (в/з "Сельстрой") | №2, ГВК 15205265 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| Супонево, ул. Шоссейная,17 (в/з "Агрогаз") | №1, ГВК 15200340 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| Супонево, ул. Шоссейная,17 (в/з "Агрогаз") | №2, ГВК 15205648 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| Д. Антоновка Ул.Тютчева (в/з "Племстанция") | №1, ГВК 15200366 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| с. Супонево, ул. Свенская. 10а (в/з СОШ 1) | №1, ГВК 15205263 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| с. Супонево, пер 4-ый Славянский, 13 | №1, ГВК 15206338 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| (в/з Славянский) |  |  |  |  |  |
| с. Супонево с. Супонево, 2-ой пер. Брянский | №1, ГВК 15205671 | 4,65 |  | Ф100 Ст., Ф100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| (в/з Брянский) |  |  |  |  |  |
| д. Курнявцево | №1, ГВК 15205883 | 7,9 |  | Ф100 Ст., Ф-100, 90, 75, 63, 50, 32 ПЕ |  |
| ООО "Рубин" | 1 | 0,9 | Чугун.сталь,пропан | 32-150 | 70% |
| Итого |  | 73,8 |  |  |  |

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Требования к качеству услуги водоснабжения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Анализ системы водоснабжения сельского поселения Супоневского сельского поселения, выявил следующие технические и технологические проблемы:

- значительная протяженность сетей с высокой степенью износа 60-85%. Однако на некоторых участка достигает 90%. Это участки из асбоцемента и чугуна. Данной схемой определены мероприятия по замене существующего водопровода с высокой степенью износа.

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения – совокупность трубопроводов и расположенных в индивидуальных или центральных тепловых пунктах устройств для приготовления и распределения горячей воды на одно здание или группу. По организации движения горячей воды в трубопроводах централизованной системы горячего водоснабжения подразделяют на тупиковые и циркуляционные. В первых между тепловым пунктом и водоразборными приборами прокладывается трубопровод, подающий горячую воду к месту ее потребления. При отсутствии водозабора вода в подающем трубопроводе не движется и, следовательно, остывает. После перерыва в водоразборе потребители получают воду со сниженной температурой, что понижает качество горячего водоснабжения и приводит к необходимости слива теплой воды в канализацию. Тупиковые системы рекомендуются для объектов с постоянным водоразбором – банно-прачечных комбинатов, технологических установок. В циркуляционных системах, кроме подающего, прокладывают циркуляционный трубопровод, что позволяет поддерживать циркуляцию воды при небольшом водоразборе или при полном его отсутствии. При этом температура воды, подходящей к водоразборным приборам, не падает ниже заданной величины (60°С) и не происходит слива из системы, приводящего к потерям воды и теплоты.

МО Супоневское сельское поселение имеет централизованное горячее водоснабжение. Система горячего водоснабжения сельского поселения осуществляется по открытой схеме. Абоненты Супоневского сельского поселения заключают договоры теплоснабжения и поставки горячей воды в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Теплоснабжающими организациями МО являются:  ГУП «Брянсккоммунэнерго» и ООО «Рубин».

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственник объектов водоснабжения - администрация Супоневское СП.

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП "Возрождение"

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения.

Собственник объектов водоснабжения - ООО "Рубин"

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на период 2020-2032 годов

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Разработка проекта схемы водоснабжения МО Супоневское СП выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды.

- сокращение потерь воды.

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения.

- повышение энергетической эффективности.

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В зависимости от уровня потерь воды в сетях меняется объем воды, отпущенной в сеть и объем поднятой воды с ВЗС. На основании Акта технического обследования в настоящем проекте схемы водоснабжения, с учетом динамики возникновения порывов сетей предусматривается два сценария развития, а также предусматривается альтернативный вариант замены всех сетей водоснабжения по муниципальному образованию.

Генеральным планом на срок реализации мероприятий по водоснабжению СП предусмотрено:

1.	Проведение гидрогеологической разведки для возможности увеличения объемов питьевого водоснабжения в сельском поселении.

2.	Реконструкция артезианских скважин с заменой оборудования на современные аналоги.

3.	Строительство станций очистки воды на водозаборах.

4.	Строительство резервуаров чистой воды.

5.	Перекладка с увеличением диаметров центральных водоводов до 300 мм.

6.	Перекладка с увеличением уличных водопроводных сетей необходимо увеличе-ние диаметров сетей со 100 мм до 150 мм в среднем по поселению.

7.	Строительство водопроводных сетей по всем существующим и проектируемым улицам и проездам до потребителей не обеспеченных централизованным водоснабжением.

8.	Кольцевание существующих и планируемых водопроводных сетей с целью по-вышения надежности водоснабжения потребителей. Исходя из планированных мероприятий, формируются сценарии строительства и реконструкции водопроводных сетей.

Первый сценарий развития на период с 2020 по 2032 гг. определяет замену сетей водоснабжения 73,8км, поэтапно в год 3,66 км, снижение потерь воды в сетях с 13% до 8%. Второй сценарий развития на период с 2020 по 2032 гг. определяет строительство сетей водоснабжения для подключения новых потребителей 3,5 км, снижение потерь воды в сетях с 13 % до 11 %.

В случае проведения работ в периоде 2020 по 2032 гг. по замене сетей водоснабжения 40,16 км., поэтапно в год 4,3 км., снижение потерь воды в сетях с 13%до 7%, с заменой материала исполнения, существующего на рекомендуемый – полипропилен.

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 16.

Таблица 16 – Общий баланс водоснабжения МО Супоневское СП.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего ВЗУ Супоневское СП |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 434,04 | 439,97 | 432,18 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 434,04 | 439,97 | 432,18 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 434,04 | 439,97 | 432,18 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 434,04 | 439,97 | 432,18 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 55,35 | 60,87 | 56,15 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 55,35 | 60,87 | 56,15 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 397,59 | 395,87 | 394,42 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 397,59 | 395,87 | 394,42 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Население | тыс.м3 | 355,20 | 355,06 | 354,10 |
| 5.1.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 13,27 | 11,41 | 14,13 |
| 5.1.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 29,12 | 29,41 | 26,18 |

Таблица 16.1. Баланс водоснабжающей организации.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего ВЗУ МУП "Возрождение" |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 413,74 | 416,67 | 411,28 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 413,74 | 416,67 | 411,28 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 413,74 | 416,67 | 411,28 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 413,74 | 416,67 | 411,28 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 53,95 | 54,35 | 53,65 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 53,95 | 54,35 | 53,65 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 359,79 | 362,32 | 357,63 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 359,79 | 362,32 | 357,63 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Население | тыс.м3 | 332,80 | 335,08 | 332,51 |
| 5.1.2 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 3,47 | 3,03 | 3,24 |
| 5.1.3 | Прочие потребители | тыс.м3 | 23,52 | 24,21 | 21,88 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВЗС ООО "Рубин" |  |  |  |  |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 20,30 | 23,30 | 20,90 |
| 1.1 | Питьевая | тыс.м3 | 20,30 | 23,30 | 20,90 |
| 1.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 20,30 | 23,30 | 20,90 |
| 3.1 | Питьевая | тыс.м3 | 20,30 | 23,30 | 20,90 |
| 3.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 1,40 | 6,52 | 2,51 |
| 4.1 | Питьевая | тыс.м3 | 1,40 | 6,52 | 2,51 |
| 4.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 18,90 | 16,78 | 18,39 |
| 5.1 | Питьевая | тыс.м3 | 18,90 | 16,78 | 18,39 |
| 5.2 | Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | Население | тыс.м3 | 3,50 | 3,20 | 3,20 |
| 5.1.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 9,80 | 8,38 | 10,89 |
| 5.1.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 5,60 | 5,20 | 4,30 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения приведен в таблице 17.

Таблица 17 – Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Подача, | Подача, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | м3/сут. |
|  |  | факт, 2019г. | Расчетный срок 2020-2032гг. | факт, 2019г. | Расчетный срок 2020-2032гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего ВЗС Супневского СП | 432,18 | 1 578,33 | 1 184,04 | 4 324,20 |
| Всего: | 432,18 | 1 578,33 | 1 184,04 | 4 324,20 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 17.1. – Структурный баланс подачи воды, годовые значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 434,04 | 439,97 | 432,18 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 434,04 | 439,97 | 432,18 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 55,35 | 60,87 | 56,15 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 397,59 | 395,87 | 394,42 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 355,20 | 355,06 | 354,10 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 13,27 | 11,41 | 14,13 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 29,12 | 29,41 | 26,18 |

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2019 год составило                      0,9 тыс.куб.м.- ООО «Рубин». Нормативы потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности и тарифы на холодное водоснабжение утверждены Приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2019 года №37/30-вк.

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

В таблице 18 представлены показатели установки потребителями приборов учета ХВ в 2017-2019 г.г.

Таблица 18. Потребители ООО «Рубин».

| № | Наличие приборов учета | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка приборов учета всего | 30 | 35 | н/д |
| 1.1. | Ж/здания / квартиры | 17 | 21 | н/д |
| 1.2. | Бюджетные организации | 5 | 5 | н/д |
| 1.3. | Промышленные объекты | 8 | 9 | н/д |

По МУП «Возрождение» данные не предоставлены.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях водоснабжения МУП "Возрождение" 13,0%, ООО»Рубин» -7%.  Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды Супоневского СП за период 2019 г. представлены в таблице 19.

Таблица 19– Максимальный и среднесуточный расход подъема воды МО  Супоневское СП.

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 1 421 |
| 2 | Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 1 184 |
| 3 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 1 297 |
| 4 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 1 081 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,3.

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626.

Согласно лицензии установлен допустимый водоотбор для Супоневского СП  – 1186 м3/сут. Из таблицы 19 максимальное значение поднятой  воды 1421 м3/сут. , дефицит                       составляет 235 м3/сут.

Таким образом, фактической мощности ВЗС Супоневское СП не достаточно для подъема требуемого количества воды. Существующая система технического водоснабжения не позволяет в полной мере обеспечивать необходимые нужды потребителей Супоневского сельского поселения. Вследствие чего, предусмотрено Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области. Разработана Проектная документация в 2019 году.

Условные обозначения

В1 В1 - водопроводная сеть проектируемая

Вп Вп - водопроводная сеть существующая

Сводный сметный расчет представлен в цена 2001 года в сумме 1104,9 тыс. руб.                     В данной Схеме обозначается сумма 1 436,37 тыс. руб. на 2020 год с учетом индекса-дефлятора повышения цен.

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 20) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таблица 20 – Расчетные балансы фактического и прогнозируемого водопотребления

|  | Расчетное, 2019 г. | Расчетный срок 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды |
| Наименование потребителей |  |  | тыс.м3/сут. |  |  | тыс.м3/сут. |
|  |  |  | Qср. | Qmax. |  |  | Qср. | Qmax. |
|  |  |  |  | К=1,2 |  |  |  | К=1,2 |
| МО Супоневское СП | 11,5 | 210/180 | 2,415 | 2,898 | 11,2 | 210/180 | 2,352 | 2,822 |
| в т.ч. горячая вода | 11,5 | 75/70 | 0,863 | 1,035 | 11,2 | 75/70 | 0,840 | 1,008 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,328 | 0,393 |  |  | 0,319 | 0,383 |
| Итого: |  |  | 3,605 | 4,326 |  |  | 3,511 | 4,213 |
| Поливочные нужды | 11,5 | 50 | 0,575 | 0,690 | 11,2 | 50 | 0,560 | 0,672 |
| Промышленные предприятия |  |  | 0,230 | 0,276 |  |  | 0,253 | 0,304 |
| Всего | 11,5 |  | 4,410 | 5,292 | 11,2 |  | 4,324 | 5,189 |

Таким образом, максимальное водопотребление на расчетный срок составит 5,189 тыс. м3/сут. Хранение противопожарного запаса обеспечивается в резервуарах чистой воды на площадке ВЗС. Пополнение противопожарного запаса предусматривается за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

При проведении работ по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения Супоневского СП, установлено наличие системы закрытого типа теплоснабжения в сельском поселении.

Закрытая система теплоснабжения обеспечивает:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Теплоснабжающими организациями в с.Супонево (для обеспечения населения и прочих потребителей) является ГУП «Брянсккоммунэнерго» и ООО «Рубин».

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сведения о фактическом потреблении воды (учетом горячего водоснабжения) приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (с учетом горячего водоснабжения) МО Супоневское СП

| № | Расход воды | 2019 г | Расчетный срок схемы 2020-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| 1 | Общий максимальный суточный расход воды, м3/сут., в том числе: | 1 421 | 5 621 |
| 1.2. | питьевая вода, м3/сут. | 1 421 | 2 822 |
| 1.3. | в т.ч. расход горячей воды, м3/сут. | 284 | 312 |
| 1.4. | расход технической воды, м3/сут. | 0 | 0 |
| 2. | Общий среднесуточный расход воды, м3/сут., в том числе: | 1 184 | 4 324 |
| 2.1. | расход питьевая вода, м3/сут. | 1 184 | 4 324 |
| 2.2. | в т.ч. расход горячей воды, м3/сут. | 236 | 253 |
| 2.3. | расход технической воды, м3/сут. | 0 | 0 |
| 3. | Общий годовой расход, тыс. м3/год | 432 | 1 578 |

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей Супоневского СП является МУП «Возрождение». Сведения о зонах обслуживания поставщика услуг по водоснабжению приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Зоны обслуживания централизованного водоснабжения по Супоневскому СП

| № п/п | Водозабор | Наименование населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| ВЗС с.Супонево |
| 1 | Водозабор «Сельстрой» | с. Супонево, ул. Московская,570 |
| 2 | Водозабор «Школа №1» | с. Супонево, ул. Свенская, 10 «А» |
| 3 | Водозабор м/р Славянский | с. Супонево, пер.4-й Славянский, 13 |
| 4 | Водозабор «Брянский» | с. Супонево, в районе пер. 2-й Брянский |
| 5 | в/з "Агрогаз" | с. Супонево, ул. Шоссейная,17 |
| 6 | Водозабор «Спецшкола» в с.Супонево | с.Супонево, кад.номер 32:02:0160303:194 |
| 7 | Водозабор «Чкаловский» | с. Супонево ул.Российская, 34Б |
| 8 | Водозабор ООО "Рубин» | г.Брянск ул.Фрунзе |
| ВЗС д.Антоновка |
| 9 | Водозабор «Антоновка» | д. Антоновка, 2-й пер. Тютчева |
| 10 | Водозабор | д. Антоновка ул. Тютчева, 1 «А» (в/з "Племстанция") |
| ВЗС д.Курнявцево |
| 11 | Водозабор «Курнявцево» | д. Курнявцево, пер. Октябрьский, 8-»А» |

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами приведен в таблице 23.

Таблица 23 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2020-2032 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | Расчетный срок схемы 2020-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 432,18 | 1578,33 |
| 2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 47,35 |
| 3 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 432,18 | 1530,98 |
| 4 | Потери | тыс.м3 | 56,15 | 61,24 |
| 5 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 394,42 | 1469,74 |
| 5.1. | Население | тыс.м3 | 354,10 | 1347,54 |
| 5.2. | Бюджетные организации | тыс.м3 | 14,13 | 36,00 |
| 5.3. | Прочие потребители | тыс.м3 | 26,18 | 86,20 |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения на 2019 год составляют 13%, замена сетей, согласно описанных сценариев развития приведет к их снижению. Ожидаемый уровень потерь, на период перспективного развития системы водоснабжения должен составить:

- по первому сценарию развития – снижение потерь воды в сетях с 13%до 8,0%.

- по второму сценарию развития – снижение потерь воды в сетях с 13%до 11%.

На основании акта технического обследования, в Супоневском СП износ сетей водоснабжения составляет в среднем 60-85%, некоторые сети имеют амотртизационный износ 85%, в связи с чем, рекомендуется их полная замена, что приведет к снижению потерь воды в сетях с существующих 13%до 7%.

3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 23. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 17. Перспективные балансы учитывают потребление холодной и горячей воды. Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов с учетом горячего водоснабжения представлен в 23.

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Требуемое количество воды на расчетный период представлено в таблице 23.

Основной задачей комплекса ВЗС является последовательная очистка воды для приготовления воды питьевого качества. Установленная мощность ВЗС 1186  м3/сут.

При максимальном суточном потреблении воды 1421 м3/сут., дефицит производительности ВЗС составляет -235 м3/сут.

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В муниципальном образовании Супоневское сельское поселение статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП «Возрождение».

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 24 – Перечень перекладываемых существующих сетей согласно сценариям развития системы водоснабжения .

| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. | стоимость замены сети т.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 1 |
| 1 | 50 | п/э | 32-75 | ПНД/ПЭ | 120 | 336,80 | 1960 | 5941,07 | 1960 | 6416,35 | 1960 | 6929,66 | 1960 | 7484,03 | 14677 | 60525,83 | 87633,74 |
| 2 | 100-108 |  | 100-108 | ПНД/ПЭ | 200 | 561,33 | 1706 | 5171,15 | 1706 | 5584,85 | 1706 | 6031,63 | 1706 | 6514,16 | 6999 | 28862,87 | 52725,99 |
| Итого по первому сценарию | 320 | 898,12 | 3666 | 11112,22 | 3666 | 12001,20 | 3666 | 12961,30 | 3666 | 13998,20 | 21676 | 89388,70 | 140359,73 |
| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Сценарий 2 |
| 1 | 70 – 76 | новое строительство | 75 | ПНД/ПЭ | 50 | 140,33 | 350 | 1060,90 | 350 | 1145,78 | 350 | 1237,44 | 350 | 1336,43 | 525 | 2165,02 | 7085,91 |
| 2 | 50 |  | 50 | ПНД/ПЭ | 25 | 70,17 | 350 | 982,32 | 350 | 982,32 | 350 | 982,32 | 350 | 982,32 | 100 | 280,66 | 4280,11 |
| Итого по второму сценарию | 75 | 210,50 | 700 | 2043,22 | 700 | 2128,10 | 700 | 2219,76 | 700 | 2318,75 | 625 | 2445,69 | 11366,02 |
| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. | стоимость замены сети т.р |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. |  |
| Рекомендуемый сценарий |
| 1 | 50 | п/э | 50 | ПНД/ПЭ | 145 | 407 | 2310 | 6923 | 2310 | 7399 | 2310 | 7912 | 2310 | 8466 | 14777 | 60806 | 91913,85 |
| 2 | 100-108 |  | 100-108 | ПНД/ПЭ | 200 | 561,33 | 1706 | 5171,15 | 1706 | 5584,85 | 1706 | 6031,63 | 1706 | 6514,16 | 6999 | 28862,87 | 52725,99 |
| 3 | 50, 70-76 | новое строительство | 50, 70-76 | ПНД/ПЭ | 50 | 140,33 | 350 | 1060,93 | 350 | 1145,80 | 350 | 1237,47 | 350 | 1336,46 | 525 | 2165 | 7086,06 |
| Итого по рекомендуемому варианту | 395 | 1108,62 | 4366 | 13155,47 | 4366 | 14129,32 | 4366 | 15181,08 | 4366 | 16316,98 | 22301 | 91834,43 | 151725,90 |

Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Супоневское СП являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По водопроводным сооружениям – 1 пояс ЗСО принимается на расстоянии: от водонапорных емкостей – 10 м, от станции водоочистки – 30 м, от насосной станции – 15 м. По водоводам – ширина санитарно-защитной полосы для труб Ду до 1000 мм – 10 м.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатови минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

В с.Супонево используются подземные источники, для которых в настоящее время не установлен пояс строгого режима ЗСО. Однако, проекты ЗСО объектов водоснабжения Супоневское СП разработаны и согласованы с Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области.

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Согласно СП 30.13330.2016 на подземных водозаборах производительностью более 
50 м3/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.

Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы водоснабжения МО Супоневское сельское поселение представлен в таблице 25.

Таблица 25. Объем капитальных вложений.

| № п/п | Технические мероприятия | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. |
| 1. Строительство ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 1 | Строительство водопроводных сетей для новой застройки | 11 366,02 | 210,50 | 2043,22 | 2128,10 | 2219,76 | 2318,75 | 2445,69 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области (Федеральная программа "Чистая вода" | 1 436,37 |  | 1 436,37 |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей | 140 359,4 | 898,12 | 11112,22 | 12001,20 | 12961,30 | 13998,20 | 89 388,7 |
| 4 | Реконструкция водонапорных башен Рожновского | 2 700,00 |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |
| 2. Прочие мероприятия |
| 5 | Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗУ | 1 500,00 |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| Итого стоимость кап.вложений | 157 362,12 | 1 108,62 | 15 491,82 | 15 529,30 | 16 581,05 | 16 816,95 | 91 834,38 |

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящем проекте схемы водоснабжения МО Супоневское сельское поселение предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет средств концессионного соглашения;

- за счет платы за подключение к системе водоснабжения;

- бюджетные средства.

Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития систем водоснабжения муниципального образования представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Целевые показатели развития водоснабжения на 2020-2032 гг.

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 36265 | 31899 | 27533 | 23167 | 18801 | 0 |
| 3 | Износ сетей водоснабжения | % | 65 | 63 | 60 | 50 | 39 | 10 |
| 4 | Уровень потерь | % | 12 | 11 | 9,5 | 6,8 | 5 | 4 |
| 5 | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования | кВтч/м2 | 1,00 |
| 8 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования | кВтч/м3 | 0,96 | 0,93 | 0,8 | 0,7 | 0,64 | 0,64 |

Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.

Информация по бесхозяйным водопроводным сетям и водозаборам на территории Супоневского СП:

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Право подтвержд. документ (сопутств.) | № документа и дата | Кад.номер | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопровод | с.Супонево ул.Ленина, ул.Российская, ул.Чкалова | Сообщение о принятии на учет бесхоз.имущества | 17.03.17 | 32:02:0000000:3023 | 2248 |
| 2 | водопровод | с.Супонево, ул.Садовая | Сообщение о принятии на учет бесхоз.имущества | 05.04.17 | 32:02:0000000:3029 | 502 |
| 3 | водопровод | с.Супонево, ул.Первомайская | Сообщение о принятии на учет бесхоз.имущества | 02.03.17 | 32:02:0000000:3022 | 614 |
| 4 | водопровод | д.Антоновка, пер.Ромашина | Сообщение о принятии на учет бесхоз.имущества | 13.01.17 | 32:02:0000000:2960 | 737 |
| 17 | Водозабор «Славянский» (водонапорная башня и арт.скважина) | с.Супонево, пер.4-й Славянский, стр.14 | Сообщение о принятии на учет бесхоз.имущества | 06.08.2019г. | 32:02:0160103:373 |  |
| 18 | Водозабор «Курнявцево» (водонапорная башня и арт.скважина) | д.Курнявцево, пер.Октябрьский, стр.10А. | Сообщение о принятии на учет бесхоз. имущества | 08.08.2019г. | 32:02:0174802:64 |  |

Данные по бесхозяйным сетям водоснабжения ООО «Рубин»:

| № | Начала участка т/сети | Диаметр трубопровода, мм | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер.Комсомольский, 2 | 20-50 | Чугун,сталь.п/п |
| 2 | Фрунзе, 75 | 20-50 | Чугун,сталь.п/п |
| 3 | Ул.Фрунзе, 83 | 20-50 | Чугун,сталь.п/п |
| 2 | Фрунзе, 55 | 20-50 | Чугун,сталь.п/п |

ВЫВОДЫ ТОМ №1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Анализ резервов мощностей МО Супоневское сельское поселение

| Наименование | Ед. изм. | 2019г факт | Разрешенная (лицензия) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 1184 | 1186 |

Таким образом, фактической мощности водозаборов МО Супоневское СП достаточно для подъема требуемого количества воды.

2.          Срок сдачи в эксплуатацию созданного или реконструированного объекта и объем инвестиций в создание и реконструкцию объекта, представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций на период регулирования 2020-2032 гг.

| № п/п | Технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 1 | Строительство водопроводных сетей для новой застройки | 31.12.2032 г. | 11 366,02 |
| 2 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Антоновка Брянского района Брянской области (Федеральная программа "Чистая вода" | 31.12.2021 г. | 1 436,37 |
| 2. Реконструкция/модернизация ВЗУ и сетей водоснабжения |
| 3 | Реконструкция водопроводных сетей | 31.12.2032 г. | 140 359,73 |
| 4 | Реконструкция водонапорных башен Рожновского | 31.12.2023 г. | 2 700,00 |
| 2. Прочие мероприятия |
| 5 | Внедрение автоматизированного контроля параметров работы и диспетчеризации оборудования для ведения мониторинга работы производственного оборудования ВЗУ | 31.12.2024 г. | 1 500,00 |
| Итого стоимость кап.вложений |  | 157 362,12 |