|  | «УТВЕРЖДАЮ» Глава Супоневского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области _______________________ Л.В.Пиганова |
| --- | --- |

Актуализированная СХЕМа

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ                                     муниципального образования                                                             Супоневское сельское поселение

Брянского района                                                                   Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2032

ТОМ №2

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2020 г.

Оглавление

Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, сельского округа	4

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, сельского округа и деление территории поселения, сельского округа на эксплуатационные зоны	4

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	7

9.2.1 Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод	8

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	9

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	10

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	10

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	11

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	13

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	13

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО	13

Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения	14

10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	14

10.2 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,  округов, рассчитанные на основании расхода стоков в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема водоотведения населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава	15

10.3 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	17

10.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	17

10.5 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, Сельским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	17

10.6 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,  округов	18

Раздел 11 Прогноз объема сточных вод	18

11.1 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	18

11.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	18

Раздел 12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	19

12.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	20

12.2 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения	28

12.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	29

12.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов	30

12.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	30

12.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	31

Раздел 13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	32

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	32

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	32

Раздел 14 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	34

Раздел 15 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	35

15.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения	36

15.2 Показатели качества сточных вод	36

15.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	37

15.4 Показатели качества обслуживания абонентов	37

15.5 Показатели качества очистки сточных вод	37

15.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	38

Раздел 16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	39

Выводы Том №2 Водоотведение	40

Том 2 Водоотведение

# Раздел 9 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, сельского округа

# 9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, сельского округа и деление территории поселения, сельского округа на эксплуатационные зоны

Канализационные очистные сооружения представлены в с. Супонево, в остальных населенных пунктах поселения очистные сооружения отсутствуют, что приводит к загрязнению поверхностных вод. Водоотведение осуществляется канализационной сетью протяженностью 7,296 км.

В том числе:

1. протяженность уличной канализационной сети сельского поселения (включительно: с.Супонево ул.Пересвета, ул.Свенская, ул.Дачная, пер.Славянские, пер.Комсомольский (в собственности Супоневского СП протяженность 823м ). составляет 4,196 км.

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр (кон), м |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС | КК-1 | 114,29 | 0,2 |
| КК-1 | КК-2 | 236,49 | 0,2 |
| КК-2 | КК-3 | 394,51 | 0,2 |
| КНС | КК-4 | 44,05 | 0,2 |
| КК-4 | КК-5 | 328,31 | 0,2 |
| КК-5 | КК-6 | 406,06 | 0,2 |
| КК-6 | КК-7 | 74,16 | 0,2 |
| КК-7 | КК-8 | 75,86 | 0,2 |
| КК-8 | КК-9 | 97,91 | 0,2 |
| КК-9 | КК-10 | 122,79 | 0,2 |
| КК-10 | КК-11 | 80,75 | 0,2 |
| КК-11 | КНС | 119,03 | 0,2 |
| КНС | КК-12 | 28,49 | 0,15 |
| КК-12 | КК-13 | 93,22 | 0,15 |
| КНС | КК-14 | 138,27 | 0,15 |
| КК-14 | КК-15 | 80,21 | 0,2 |
| КК-15 | КК-16 | 30,57 | 0,2 |
| КК-16 | КК-17 | 161,68 | 0,2 |
| КК-17 | КК-18 | 60,61 | 0,2 |
| КК-18 | КК-19 | 146,66 | 0,2 |
| КК-19 | КК-20 | 92,29 | 0,2 |
| КК-20 | КК-21 | 153,59 | 0,2 |
| КНС | КК-22 | 18,73 | 0,2 |
| КК-22 | КК-23 | 172,16 | 0,2 |
| КК-23 | КК-24 | 271,09 | 0,2 |
| КК-24 | КК-25 | 654,9 | 0,2 |
|  | Итого: | 4196,68 |  |

2. существующее сетевое хозяйство: с.Супонево, ул.Советская  3,100 км.

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр (кон), м |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС | КК-1 | 13,47 | 0,2 |
| КК-1 | КК-2 | 32,92 | 0,2 |
| КК-2 | Д/с | 50,38 | 0,1 |
| КНС | КК-3 | 132,28 | 0,2 |
| КК-3 | КК-4 | 52,41 | 0,2 |
| КК-4 | ЖД№2 | 16,58 | 0,1 |
| КК-4 | КК-5 | 12,63 | 0,1 |
| КК-5 | ЖД№2А | 17,97 | 0,1 |
| КК-4 | КК-6 | 56,69 | 0,2 |
| КК-6 | ЖД№2Б | 13,01 | 0,1 |
| КК-3 | КК-7 | 111,55 | 0,2 |
| КК-7 | КК-8 | 35,83 | 0,2 |
| КК-8 | ЖД№4 | 24,57 | 0,1 |
| КК-8 | КК-9 | 50,86 | 0,2 |
| КК-9 | КК-10 | 24,69 | 0,2 |
| КК-10 | КК-11 | 37,24 | 0,15 |
| КК-10 | КК-12 | 35,28 | 0,15 |
| КК-11 | ЖД№2В | 12,51 | 0,1 |
| КК-10 | ЖД№2В | 12,07 | 0,1 |
| КК-12 | ЖД№2В | 13,5 | 0,1 |
| КК-10 | КК-13 | 29,73 | 0,15 |
| КК-13 | КК-14 | 56,73 | 0,15 |
| КК-14 | КК-8 | 22,08 | 0,15 |
| КК-14 | ЖД№6 | 19,42 | 0,1 |
| КК-13 | КК-15 | 34,14 | 0,15 |
| КК-9 | КК-16 | 50,59 | 0,15 |
| КК-16 | КК-15 | 8,05 | 0,15 |
| КК-15 | ЖД№6А | 11,49 | 0,1 |
| КК-15 | КК-17 | 38,56 | 0,15 |
| КК-17 | ЖД№6А | 11,32 | 0,1 |
| КК-17 | КК-18 | 34,64 | 0,15 |
| КК-18 | ЖД№6А | 12,02 | 0,1 |
| КК-18 | КК-19 | 78,77 | 0,15 |
| КК-19 | КК-20 | 41,98 | 0,15 |
| КК-20 | Школа №2 | 43,46 | 0,1 |
| КНС | КК-21 | 61,47 | 0,2 |
| КК-21 | ЖД№1 | 25,06 | 0,1 |
| КК-21 | КК-22 | 55,32 | 0,15 |
| КК-22 | ЖД№3 | 20,12 | 0,1 |
| КК-22 | КК-23 | 54,82 | 0,15 |
| КК-23 | ЖД№5 | 24,02 | 0,1 |
| КНС | КК-24 | 93,72 | 0,2 |

Канализационные очистные сооружения по ул. Советской с.Супонево производительностью  200 м.кб./сут. . расположены в северной застройке ул. Советской и имеют следующий состав и техническую характеристику:

1. Приемная камера;

2. Усреднитель;

3. Аэротенк 1 ступени с ершовым наполнителем и хлораторной, состоящая из двух пластмассовых бочек емкостью 50м.куб. каждая;

4. Аэротенк 2 ступени, представляет собой двухсекционную железобетонную емкость размерами в плане 22х5,6 м.;

5. Отстойник вторичный – круглая железобетонная конструкция в плане 4м;

6. Биологические пруды, 2 шт. – земляные сооружения размером 40х40 каждое обвалованы грунтом и закреплены растительным слоем;

7. Контактный резервуар – железобетонные колодцы диаметром 1,5м.:

8. Иловые площадки- имеют размер 30х50 м и состоят из 4-х карт обвалованы грунтом размером в плане 10х10м;

9. Стабилизатор осадка;

10. Воздуходувная – состоит из двух воздуходувок производительность 400 м.куб./час.

Сточные вод,  поступающие на очистные сооружения, проходят в усреднитель технологического блока, оборудованный системой пневматической аэрации и далее, последовательно проходят  1 и 2 ступени аэротенков.

Аэротенки для интенсификации процессов окисления органических загрязнений. Оборудуются блоками ершовой загрузки и системой аэрации.

Из 2-ой ступени аэротенка сточная жидкость подается во вторичный отстойник, где происходит разделение фаз (вода – активный ил)

Отстоенная вода сборником и системой распределительных лотков , подается  на биопруды глубокой очистки. Активный ил эрлифтом возвращается в приемную камеру и сбрасывается в аэробный стабилизатор, где происходит минерализация ила.

Сброженный осадок, по мере необходимости, отводится на иловые площадки. Очистные стоки по трубопроводам поступают в биопруды.

В биопрудах происходит окисление трудноокисляющихся органических веществ, за счет длительности пребывания в нем воды.

Очищенная вода после биопрудов направляется в контактные резервуары на обеззараживание (хлорирование) и сбрасывается в реку Волонча. Приток р.Десна. расположенного в северной части с.Супонево.

# 9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

МУП «Возрождение» является поставщиком услуг водоотведения в с.Супонево.

Канализационные очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки сточных вод, которые образуются в результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности сельского поселения

Выбор технологической схемы КОС произведен исходя из необходимости обеспечения следующих основных процессов очистки сточных вод:

- механическая очистка;

- полная биологическая очистка;

- обеззараживание.

Описание технологического процесса.

Сточные воды от потребителей по внутриквартальным самотечным канализационным сетям поступают в уличные самотечные коллекторы диаметром                200 мм., а по ним сточные воды поступают на КНС- 1 ед. В сеть бытовой канализации поступают сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий, предприятий.

С КНС сточные воды поступают на биологические очистные сооружения.

Частный сектор не имеет центральной канализации, стоки поступают в выгребные ямы, септики – местную канализацию.

Всего в селе Супонево эксплуатируется канализационная насосная станция, на которой установлены насосы марки ЦМК 16-27/У.

Таблица 29. Техническая характеристика КНС.

| № | Населенный пункт | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м.куб/ч | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Супонево | Электронасос центробежный, моноблочный, погружной | ЦМК 16-27/У* | 4 | 16 | 27 | 2019 |

В сельском поселении отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

# 9.2.1 Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод

Экоаналитический и технологический контроль качества очистки сточных вод осуществляется с целью соблюдения нормативов качества окружающей среды и предупреждения отрицательного воздействия сточных вод на природные водоемы. Задача технологического контроля при очистке сточных вод состоит в характеристике:

- сточной воды в жидкой и твердой фазах;

- сточной воды на разных стадиях очистки и осадков в процессе обработки, чтобы вовремя сигнализировать о нарушениях процесса или отдельных его звеньев;

- очищенной воды, спускаемой в водоем и используемых отходов (осадка, газа, активного ила).

Собираемые при контроле данные в первую очередь используются для обеспечения заданного технологического процесса очистки сточной воды и обработки осадка, для разработки технических заданий на проектирование новых сооружений и усовершенствование существующих, для совершенствования приемов технологического контроля.

Показателями качества очищенных сточных вод являются:

- доля проб сточных вод, очищенных на станциях КОС и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункта 22 Приказа Минстроя РФ от 05.08.2014 №437/пр. для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

Основные проблемы существующей технологической схемы очистки:

- превышение содержания вредных веществ в сбросах очищенной воды с КОС над предельно допустимыми значениями (по БПК, взвешенным веществам, ионам аммония, нитрит-ионам, фосфат-ионам);

- существующая технология очистки не позволяет очистить сточные воды до уровня современных требований. Требуется реконструкция (введение дополнительной стадии очистки после аэротенков – реагентного (коагулянт, флокулянт) фильтрования или доочистки фильтрах-биореакторах).

# 9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Отведение сточных вод потребителей Супоневского сельского поселения осуществляется посредством системы канализационных сетей и канализационных насосных станций на канализационно-очистные сооружения (КОС).

Для оперативного управления системой водоотведения планируется модернизация системы автоматизации управления насосным оборудованием на существующих КНС СП и модернизация перемерзающих участков канализационных сетей в соответствии с ПИР. Неканализованные районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с

последующим удалением бытовых отходов на существующие очистные сооружения. Схемой водоотведения предусматривается строительство сетей дождевой канализации с очисткой на локальных очистных сооружениях с последующим сбросом в водный объект.

В Супоневском сельском поселении сформированы одна зона канализования:

- I зона канализования сформирована КОС с. Супонево;

В перспективе планируется расширение зоны канализования за счет подключения районов перспективной застройки.

# 9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В с.Супонево сточные воды от жилой застройки и промпредприятий самотечными коллекторами диаметром 200 мм подаются в канализационные насосные станции (КНС), затем направляются на очистные сооружения канализации.

В сельском поселении отсутствует ливневая канализация, что приводит не только к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод, подтоплению территорий.

# 9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность сетей канализации составляет 7,296 км. Показатель износа технического состояния сетей водоотведения – 75%. В часы максимального водоотведения некоторые участки самотечной сети канализации работают под напором, как следствие, увеличивается количество аварий и сбоев на сетях.

Собственник объекта инфраструктуры - администрация Супоневского СП.

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП "Возрождение».

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения.

# 9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки. Обеспечение надежности работы НС связано в первую очередь с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования. Поэтому необходима модернизация насосного оборудования.

Качество предоставляемой услуги системы водоотведения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).Требования к качеству  услуги водоотведения представлены в таблице 30.

Таблица 30 – Требования к качеству услуги водоотведения

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года допустимая продолжительность перерыва водоотведения: | Не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,4 часа единовременно (в том числе при аварии). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва водоотведения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил. |

# 9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Хозяйственно-бытовые стоки, поступающие в систему водоотведения, поступают на очистку. Канализационно-очистные сооружения с.Супонево являются источником вредного воздействия на окружающую среду.

Требуется проведение модернизации и реконструкции КОС для улучшения качества очистки сточных вод.

# 9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На момент разработки проекта схемы водоотведения здания с централизованной системой канализации расположены в основном в центральной части. Обеспечение зданий СП канализацией составляет 76%. Неканализованные районы с усадебной застройкой оборудованы выгребами с последующим удалением бытовых отходов на существующие очистные сооружения.

# 9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО

Основные существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- значительный срок службы сетей водоотведения;

- значительный износ основного оборудования;

- существующая технология очистки не позволяет очистить сточные воды до уровня современных требований. Требуется реконструкция КОС.

## Раздел 10 Балансы сточных вод в системе водоотведения

# 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Сводные суммарные данные по годовым балансам очищенных на КОС сточных вод централизованной системы водоотведения Супоневского сельского поселения, предоставленные МУП «Возрождение» за период 2017-2019 гг., отражены в таблице 31.

Таблица 31 – Суммарные показатели водоотведения

| № | МО Супоневское сельское поселение |
| --- | --- |
| п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017г | 2018г | 2019г |
| 1 | Водоотведение через КОС | тыс. куб.м | 27,4 | 26,99 | 28,66 |
| в том числе: |
| 1 | Население | тыс. куб.м | 24,92 | 24,72 | 26,51 |
| 2 | Бюджетные организации | тыс. куб.м | 2,08 | 1,86 | 1,74 |
| 3 | Прочие потребители: | тыс. куб.м | 0,4 | 0,41 | 0,41 |

Данные по средней и максимальной суточной очистке сточных вод за период 2017-2019 гг. представлены в таблице 32. Общий максимальный среднесуточный расход сточных вод рассчитан с использованием общего коэффициента неравномерности притока сточных вод (при 5%-обеспеченности) – 1,6 (СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №635/14). Как видно из таблицы 32, в настоящее время фактической мощности канализационных очистных сооружений достаточно для обработки текущих объемов стоков.

Таблица 32 – Максимальный и среднесуточный расход стоков КОС

| № | Наименование | Ед. изм. | 2017г | 2018г | 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднесуточный расход очистки сточных вод КОС | м3/сут. | 75,07 | 73,95 | 78,52 |
| 2 | Среднесуточный максимальный расход очистки сточных вод КОС | м3/сут. | 90,08 | 88,73 | 94,22 |

Проектная производительность КОС Супоневское СП – 200 м3/сут. Резерв составляет – 121,48 м3/сут.

Энергозатратность перекачки и очистки сточных вод Супоневское сельское поселение можно охарактеризовать, как среднюю. Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии на транспортировку сточных вод составляет 0,65-0,93кВтч/м3. Существующее положение в системе водоотведения МО Супоневское сельское поселение, по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 стоков) немного превышают средний коэффициент, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве, и составляет 1,027.

# 10.2 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,  округов, рассчитанные на основании расхода стоков в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема водоотведения населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава

Перспективные балансы водоотведения определены в соответствии
с СП 31.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1) и сведены в таблицу 33.

Таблица 33 – Перспективный баланс водоотведения МО Супоневское сельское поселение.

| Наименование потребителей | Фактическое | 1 очередь 2020-2025 гг | расчетный срок 2025-2032 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водоотведения л/сут.чел. | расход стоков | кол-во населения тыс.чел. | норма водоотведения л/сут.чел. | расход стоков | кол-во населения тыс.чел. | норма водоотведения л/сут.чел. | расход стоков |
|  |  |  | тыс.м3/сут. |  |  | тыс.м3/сут. |  |  | тыс.м3/сут. |
|  |  |  | Qср. | Qmax. |  |  | Qср. | Qmax. |  |  | Qср. | Qmax. |
|  |  |  |  | К=1,2 |  |  |  | К=1,2 |  |  |  | К=1,2 |
| Население | 11,5 | 230,00 | 2,58 | 3,10 | 11,30 | 230,00 | 2,60 | 3,12 |  |  |  | 3,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,20 | 230,00 | 2,58 |  |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,13 | 0,15 |  |  | 0,13 | 0,16 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| Итого: |  |  | 2,71 | 3,25 |  |  | 2,73 | 3,27 |  |  | 2,70 | 3,25 |
| Прочие потребители |  |  | 0,0059 | 0,0071 |  |  | 0,0068 | 0,0081 |  |  | 0,0078 | 0,0101 |
| Всего |  |  | 2,71 | 3,26 |  |  | 2,74 | 3,28 |  |  | 2,71 | 3,26 |

# 10.3 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Схемой водоотведения предусматривается строительство сетей дождевой канализации с очисткой на локальных очистных сооружениях с последующим сбросом в водный объект.

# 10.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения не оборудованы коммерческими приборами учета сточных вод. Расчеты за принимаемые сточные воды производятся в соответствии с действующими нормативами, утвержденными Управлением регулирования тарифов Брянской области.

# 10.5 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, Сельским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Объем водоотведения за 2019 год от всех категорий потребителей услуг водоотведения в сельском поселении составил 28,66 тыс.куб.м. По сравнению с уровнем 2018 года объем водоотведения увеличился на 6%. Увеличение объема отведения сточных вод от потребителей объясняется снижением потребления воды, которое обусловлено уменьшением численности населения и проведением мероприятий по энергосбережению. Население является наиболее крупным потребителем услуг по водоотведению, на его долю приходится 92,0% от общего объема водоотведения. Перспективный баланс по абонентам представлен в таблице 33.

# 10.6 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,  округов

Объем сточных вод, отведенных от потребителей, находится в прямой пропорциональной зависимости от объема потребления воды.

Население является основным потребителем услуг по водоотведению и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации.

Прогноз спроса на услуги по водоотведению потребителей Супоневского сельского поселения на весь период действия проекта схемы представлен в таблице 33.

## Раздел 11 Прогноз объема сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 33.

Объем стоков, поступающих на КОС на момент разработки проекта схемы водоотведения – 28,66 тыс.м3/год. К концу расчетного срока 2020-2032 гг. ожидается поступление стоков расходом – 990,1тыс.м3/год.

# 11.1 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В сельском поселении сформирована одна зона канализования:

- зона канализования сформирована в с.Супонево;

В перспективе планируется расширение зоны канализования за счет подключения районов перспективной застройки.

# 11.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Прогнозный максимальный среднесуточный расход сточных вод составляет 3256 м3/сут., что меньше производительности существующих очистных сооружений, которая составляет 200 м3/сут. Следовательно, производительности существующих очистных сооружений не достаточно для функционирования и развития сельского поселения на расчетный срок.

## Раздел 12 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основное направление развития системы водоотведения сельского поселения – создание централизованной системы водоотведения, включающее прокладку канализационных сетей, устройство канализационных насосных станций, строительство канализационных очистных сооружений с использованием передовых технологий, отвечающих требованиям действующего законодательства.

Основные принципы развития централизованной системы водоотведения:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

Основные задачи развития централизованных систем водоотведения:

- осуществление строительства сетей и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты;

- снижение непроизводительных утечек воды при работе системы водоотведения;

- увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере канализационного хозяйства;

- развитие государственно-частного партнерства в секторе водоотведения;

- увеличение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоотведение.

Основные целевые показатели развития централизованных систем водоотведения:

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

- общий объем сточных вод;

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

- производительность канализационных очистных сооружений;

- утечки воды и неучтенный расход воды.

# 12.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Новое строительство или реконструкция КОС

Проектом предусмотрены следующие мероприятия на расчетный срок 2032 г.:

1.	Прочистка коллекторов и разводящих канализационных сетей с удалением иловых отложений.

2.	Капитальный ремонт канализационных насосных станций (КНС) с заменой устаревшего оборудования на современное, установка автоматических станций управления АСУ.

3.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ОС с увеличением производительности и наладкой технологического процесса очистки сточных вод.

4.	Перекладка с увеличением диаметра (при недостаточной пропускной способности) части коллекторов хозяйственно-бытовой канализации.

5.	Главное условие надежной и эффективной работы очистных сооружений после реконструкции – это наличие локальных очистных сооружений на предприятиях. Данные ло-кальные очистные сооружения должны очищать производственные сточные воды до норм предъявляемых к сточным водам сбрасываемых на коммунальные очистные сооружения.

Устройство нефтеуловителей

В связи с увеличением в сельском поселении автомоек и несанкционированного сброса  недобросовестными абонентами нефтепродуктов в канализационную сеть на КОС поступает значительное количество нефтепродуктов. Нефтепродукты относятся к трудноокисляемым органическим соединениям, на которые недостаточно эффективно воздействует биоценоз активного ила. Существует и эффект интоксикации микроорганизмов под воздействием нефтепродуктов, выражающийся в снижении видового разнообразия или увеличении количества мертвых организмов. Наличие нефтепродуктов в сточных водах ухудшает условия биоразложения других органических соединений, что в целом приводит к снижению эффективности работы очистных сооружений.

Попадая на очистные сооружения, нефтепродукты фракционируют. В первичных отстойниках они растекаются в виде поверхностной пленки, накапливаются в сыром осадке в виде твердых вязких частиц и осаждаются на стенках отстойников, трубопроводах в виде агрегатов, комков, утолщенной пленки (от 1 мм до 10 см). Поверхностная пленка уже на стадии первичного отстаивания быстро теряет летучие и растворимые компоненты легких нефтепродуктов и приобретает вязкость, агрегирует, после чего стремится не к растеканию, а комкованию на стенках и трубопроводах. В комкообразных агрегатах присутствуют в основном асфальтены и высокомолекулярные соединения средних и тяжелых фракций нефти, т.е. устойчивые к биоразложению. Нерастворимые компоненты нефти накапливаются в сыром осадке, покрывают пленкой взвешенные частицы и нарушают процесс первичного отстаивания взвешенных веществ. Попадание нефтепродуктов, как трудноокисляемых органических соединений, может приводить к вспуханию и всплытию активного ила. Для безаварийной эксплуатации КОС существует необходимость установки нефтеуловителей.

Стоимость мероприятия составляет 600,195 тыс.руб.

Установка плавных пусков на насосы КНС

Для повышения экономичности работы синхронных и асинхронных двигателей, используемых для привода вентиляторов и насосов и других механизмов, пускаемых
на холостом ходу, все большее применение находят устройства плавного пуска двигателей.

Внедрение плавного пуска синхронных (СД) и асинхронных (АД) двигателей:

- увеличивает надежность работы агрегатов двигатель – механизм. Плавный пуск и останов двигателя увеличивают срок службы приводных систем, предотвращают удары в трансмиссиях и соприкасающихся частях механизмов. Таким образом, снижается время простоев, связанных с осмотром и ремонтом оборудования, и увеличивается срок его службы;

- улучшает характеристики разгона-торможения привода за счет пуска по выбранной кривой. В случае высокой фрикционной нагрузки в механизме возможно применение «толчкового» пуска;

- улучшает защиту электродвигателя, т.к.устройство плавного пуска защищает электродвигатель от перегрузки, факта обрыва (потери) входной или выходной фазы, блокирования ротора, короткого замыкания, пониженного и повышенного напряжения, пониженной и повышенной частоты сети, неправильной последовательности фаз, недогрузки;

- обеспечивает защиту самого УПП от пробоя тиристоров, перегрева радиатора, скачков напряжения;

- способствует организации автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП);

- повышает оперативность ремонта агрегатов за счет идентификации на дисплее неисправностей и текущего состояния устройства;

- снижает пусковые токи до уровня номинальных, следствие этого – исключение вредного воздействия этих токов на питающую сеть.

Очередность установки следует определять по числу часов работы (а значит и пусков насосов) и мощности двигателей для получения наибольшего эффекта, то есть в первую очередь устанавливать УПП на насосы с большей мощностью, имеющих наибольшее число часов работы.

Устройства плавного пуска 3RW30 Siemens.

- Мощность двигателя 37 кВт количество 25 шт. стоимость 1 039,500 тыс.руб.

- Мощность двигателя 55 кВт количество 3 шт., стоимость 160,200 тыс.руб.

- Мощность двигателя 45 кВт количество 2 шт., стоимость 95,720 тыс.руб.

Общая стоимость мероприятия 1 295,4 тыс.руб.

Строительство системы ливневой канализации

Строительство системы ливневой канализации предусматривается в целях отвода поверхностных стоков с территории СП. Строительство сетей обеспечит доступ 100% абонентов СП к услугам водоотведения. Данные меры позволят повысить качество жизни и обеспечить эпидемиологическую безопасность населения.

Реконструкция канализационных сетей

Критериями выбора участков для реконструкции должны являться факторы аварийности участков, частых возникновений засоров, а также год прокладки. Основная доля повреждений канализационных сетей Супоневское сельское поселение приходится на напорные коллекторы. Протяженность канализационной сети 7,296 км.  Наибольшее число инцидентов наблюдается на напорном коллекторе Ду 250 мм.

При проектировании, строительстве и проведению работ по реконструкции канализационных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водоотведения, целесообразно рассмотреть использование полиэтиленовых труб низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по МО выполненных из асбоцемента на рекомендуемый материал. Строительство новых канализационных сетей из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоотведения районов новой застройки.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции канализационных сетей. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от чугуна и стали:

- химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с агрессивной средой (ПАВ и хлор);

- высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

- безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает заиливание;

г)	входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена его разрушение во время замерзания стоков.

Реконструкцию магистральных насосных коллекторов целесообразнее производить с использованием ПНД диаметром не менее существующего.

В ходе разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения в МО, установлено, что канализационные сети выполнены из асбоцемента.

Первый сценарий развития на период с 2020 по 2032 гг. определяет замену сетей водоотведения выполненных из керамики и чугуна общей протяженностью 2,379 км, поэтапно в год 0,238 км.  Перечень перекладываемых (реконструируемых) сетей представлен в таблице 34.

Второй сценарий развития на период с 2020 по 2032 гг. определяет прокладку сетей водоснабжения для нового строительства общей, общей протяженностью 0,6 км исходя из динамики возникновения аварийных ситуаций.  Перечень перекладываемых (реконструируемых) сетей представлен в таблице 34.

В случае проведения работ в периоде 2020 по 2032 гг. по 100% замене сетей водоотведения общей протяженностью 2,97 км, поэтапно в год 0,305 км, с заменой материала исполнения, существующего  на рекомендуемый – полипропилен.

Таблица 34– Перечень перекладываемых сетей по сценарию развития реконструкции сетей водоотведения.

| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | стоимость замены сети т.р |
| Сценарий 1 |
| 1 | 200 | асбоцемент | 200 | ПНД/ПЭ | 24 | 66,77 | 238 | 721,11 | 238 | 778,80 | 238 | 841,11 | 238 | 908,39 | 1404 | 5788,29 | 9104,47 |
| 2 | 100 |  | 100 | ПНД/ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по первому сценарию | 24 | 66,77 | 238 | 721,11 | 238 | 778,80 | 238 | 841,11 | 238 | 908,39 | 1403,61 | 5788,29 | 9104,47 |
| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. |  |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | стоимость замены сети т.р |
| Сценарий 2 |
| 1 | 200 | новое строительство | 200 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 67 | 262,70 | 67 | 283,72 | 67 | 306,41 | 67 | 330,93 | 333 | 1785,22 | 2968,97 |
| 2 | 100 |  | 100 | ПНД/ПЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по второму сценарию | 0 | 0,00 | 67 | 262,70 | 67 | 283,72 | 67 | 306,41 | 67 | 330,93 | 333 | 1785,22 | 2968,97 |
| № п/п | Существующая сеть | Перекладываемая сеть | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. |  |
|  | диаметр | материал | диаметр | материал | длина, м | стоимость, т.р. | длинна, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | длина, м | стоимость, т.р. | стоимость замены сети т.р |
| Рекомендуемый сценарий |
| 1 | 200 | асбоцемент | 200 | ПНД/ПЭ | 24 | 67 | 238 | 721 | 238 | 779 | 238 | 841 | 238 | 908 | 1404 | 5788 | 9104,47 |
| 2 | 200 | новое строительство | 200 | ПНД/ПЭ | 0 | 0,00 | 67 | 202,08 | 67 | 218,25 | 67 | 235,71 | 67 | 254,56 | 333 | 1373 | 2283,87 |
| Итого по рекомендуемому варианту | 24 | 66,77 | 305 | 923,19 | 305 | 997,05 | 305 | 1076,81 | 305 | 1162,96 | 1737 | 7161,56 | 11388,34 |

Таблица 35 – Мероприятия по водоотведению на период 2020-2032 гг.

| № п/п | Технические мероприятия | Итого кап. вложений, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г.-2032 г. |
| 1. Строительство КОС, КНС и канализационных сетей |
| 1 | Новое строительство КОС | 80 029,53 |  |  | 2689,35 | 8378,69 | 12757,38 | 56 204,11 |
| 2 | Строительство ливневой канализационной системы | 53 000,00 |  |  |  |  | 15000,00 | 38 000,00 |
| 3 | Строительство сетей водоотведения | 2 968,97 |  | 262,70 | 283,72 | 306,41 | 330,93 | 1785,22 |
| 2. Реконструкция КОС, КНС и канализационных сетей |
| 4 | Установка нефтеуловителей на КОС | 600,20 |  | 600,195 |  |  |  |  |
| 5 | Замена сетей водоотведения | 9 104,47 | 66,77 | 721,11 | 778,80 | 841,11 | 908,39 | 5788,29 |
| 3. Прочие мероприятия |
| 6 | Установка плавных пусков на насосы КНС | 1 295,42 |  |  |  | 1 295,42 |  |  |
| 7 | Установка частотного преобразователя на сетевой насос КОС | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |
| Итого капитальных вложений | 147 148,59 | 66,77 | 1 584,01 | 3 901,86 | 10 821,63 | 28 996,70 | 101 777,61 |

Согласно нормам действующего законодательства РФ мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагают различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства РСО, заемные денежные средства. Учитывая, что суммарные вложения в мероприятия составят более 166,8 млн.руб., решение вопроса по финансированию мероприятий только тарифным регулированием невозможно, так как это приведет к кратному увеличению тарифа, и превысит максимальный (предельный) рост тарифа для населения.

# 12.2 Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения

Согласно генеральному плану МО Супоневского сельского поселения структура и местоположение территорий нового жилищного строительства, расчет объемов нового жилищного строительства, а также структура жилищного фонда в динамике на расчетный срок ожидается с увеличением на 10%.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

# 12.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации следует учитывать требования правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Структура и функции АСУТП и диспетчеризации представляют собой иерархическую трехуровневую систему реального времени.

Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации:

- нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики отдельных единиц оборудования или их сочетания (шкафы/щиты/пульты/блоки управления), а также системы контроля технологических или электрических параметров (датчики и приборы КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет 100%-ную автоматизацию по технологическому параметру (давление, расход, уровень и т.п.);

- средний уровень – это местный диспетчерский пункт (МДП) приборный контроль за качеством стока на участках технологического процесса, оперативная и аварийная сигнализация со всех участков. При насосных и воздуходувных агрегатах большой мощности имеется возможность управления этими агрегатами. Кроме того, с МДП может осуществляться локализация аварии путем прекращения подачи сточных вод или управление аварийным сбросом, а также ретрансляция информации на уровень;

- уровень (ДП) – прием, обработка и представление аварийной и оперативной информации по всей системе сооружений системы канализации с возможностью оперативного вмешательства при возникновении аварийной ситуации и невозможности ее локализации средствами МДП.

Диспетчерское управление должно предусматриваться, как правило, одноступенчатым с одним диспетчерским пунктом. Для наиболее сложных систем с большими расстояниями между объектами допускается двухступенчатое управление с центральным и местным диспетчерскими пунктами.

С контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии. АСУТП, в свою очередь, подразделяется на четыре уровня:

1-й уровень технологического процесса (полевой уровень);

2-й уровень контроля и управления технологическим процессом (контроллерный уровень);

3-й уровень магистральной сети (сетевой уровень);

4-й уровень человеко-машинного интерфейса.

# 12.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Бытовая канализация преимущественно идет самотечно. Стоки от зданий собираются внутри двора и сбрасываются в КНС, которые в свою очередь перекачивают стоки в КНС, а оттуда на канализационные очистные сооружения. Дождевые воды собираются в нижайших точках бассейна и далее направляются на локальные очистные сооружения с последующим сбросом на рельеф.

# 12.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В этих зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Охранная зона имеет свои граничные пределы, которые устанавливаются с учетом:

- места расположения;

- назначения;

- диаметра строений;

- глубины прокладки.

Охранная зона при обычных условиях равна 5-ти метровой отметке от боковых стен канализационных труб. Такое значение применимо для самотечной и напорной системы водоотведения. Помимо этого, на размер охранной зоны влияют особые условия окружающей среды.

# 12.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения определены в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения. При размещении объектов инженерной инфраструктуры необходимо предотвращение вредного воздействия объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны, обеспечиваемое установлением нормативных разрывов от источников вредного воздействия. Генеральным планом СП предусматривается строительство сетей водоотведения в новой жилой застройке.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоотведения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении», а также в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов в области промышленной и экологической безопасности.

## Раздел 13 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

# 13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В качестве мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади предлагается:

- новое строительство канализационных очистных сооружений в 
сельском поселении;

- строительство системы ливневой канализации с очисткой стоков на локальных очистных сооружениях.

# 13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различающиеся по химическому составу и физическим свойствам. Образующиеся осадки обрабатываются путем обезвреживания и утилизации. Обезвреживание осадка – это процесс превращения осадка в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды. При этом ценные компоненты, содержащиеся в осадке, должны быть максимально утилизированы, т.е. использованы. Обработка осадков состоит из следующих стадий:

- уплотнение или сгущение,

- стабилизация,

- кондиционирование,

- обезвоживание,

- сушка или сжигание,

- утилизация.

Уплотнение (сгущение) – проводится с целью уменьшения содержания влаги в осадке. Способы уплотнения (сгущения):

- гравитационное уплотнение;

- сгущение в центробежном поле (в центрифугах);

- фильтрование.

Стабилизация осадков проводится с целью предотвращения их загнивания.

Кондиционирование осадков – подготовка осадков к обезвоживанию с целью улучшения водоотдающих свойств осадков путем изменения их структуры и форм связи воды. Кондиционирование проводят путем реагентной обработки (коагулянтами, флокулянтами), тепловой обработки и другие.

Обезвоживание осадков – это уменьшение их объема и массы. Обезвоживание осадков производится на иловых площадках или в иловых прудах и механическим способом (на фильтр-прессах, центрифугах, сепараторах и др.).

После механического обезвоживания осадков применяют термические методы обработки осадков – сушка или сжигание. Высушенный осадок представляет собой не загнивающий, свободный от микроорганизмов сыпучий материал, удобный для транспортирования и утилизации (использования). На рисунке 2 показаны основные направления утилизации осадков сточных вод.

Рисунок 2 – Возможные пути утилизации осадков  сточных вод.

В зависимости от качественного и количественного состава шламов, образующихся на очистных сооружениях, применяются разные способы их переработки. Состав сооружений по обработке осадка сточных вод рассматриваемого сельского поселения должен уточняться на следующих стадиях проектирования.

## Раздел 14 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию централизованных систем водоснабжения по периодам реализации проекта схемы водоснабжения МО составляет 147 148,59тыс.руб., представлено в таблице 36.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В настоящем проекте схемы водоснабжения МО Супоневское сельское поселение предлагается рассмотреть вариант разделения финансовой нагрузки следующим образом:

- за счет средств собственных денежных средств организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- за счет средств концессионного соглашения;

- за счет платы за подключение к системе водоснабжения;

- бюджетные средства.

## Раздел 15 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО Супоневское сельское поселение приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Целевые показатели системы водоотведения с перспективой 2020-2032 гг.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
| 1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 1.2. | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4. | Износ системы водоотведения | % | 95 | 94 | 78 | 63 | 58 | 25 |
| 1.5. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 70 | 65 | 58 | 45 | 39 | 20 |
| 2 | Показатели качества поставляемых услуг |
| 2. | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % | % | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 3. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1. | Индекс нового строительства | % | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,6 | 2 | 4 |
| 4 | Эффективность деятельности |
| 4.1. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 | 1,80 | 1,5 | 1,15 | 1,1 | 1 | 0,95 |

# 15.1 Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоотведения

Согласно Приказу Минстроя РФ «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» от 04.04.2014 г. №162/пр. организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, должна ежегодно определять показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

д) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

# 15.2 Показатели качества сточных вод

К показателям качества очищенных сточных вод относится доля проб сточных вод, очищенных на станциях КОС и сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, не соответствующих нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод.

Согласно пункту 22 Приказа Минстроя РФ «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» от 05.08.2014 г. №437/пр., для объектов централизованных систем водоотведения производится определение (оценка) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды.

# 15.3 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения (Пн) является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). Общая протяженность канализационных сетей, обслуживаемых филиалом МУП «Возрождение», составляет 7,296 км. В расчет аварийных ситуаций принимались инциденты, связанные с отключением или ограничением водоотведения у потребителей.

Основная доля инцидентов на канализационных сетях происходит в напорных магистральных сетях. Как правило, напорные магистральные коллекторы зарезервированы, поэтому в результате аварий и в течение восстановительных ремонтов потребители не ограничиваются. Вследствие этого аварийность канализационных сетей невысокая, хотя у 70% канализационных сетей износ составляет 75%

# 15.4 Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация мероприятий, предусмотренных проектом схемы водоотведения, позволит осуществить 100% обеспечение населения централизованным водоотведением, тем самым увеличить степень благоустройства СП.

# 15.5 Показатели качества очистки сточных вод

Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.5.980-00 для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно допустимых сбросов веществ в водные объекты (ПДС), которые утверждаются специально уполномоченными органами по охране окружающей природной среды только после согласования с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы. ПДС устанавливаются для каждого выпуска сточных вод и каждого загрязняющего вещества, в т. ч. продуктовой трансформации, исходя из условия, что их концентрации не будут превышать гигиенические нормативы химических веществ и микроорганизмов в воде водного объекта в створе скважины не далее 500 м от места выпуска. При расчете ПДС ассимилирующая способность водных объектов не должна учитываться.

При наличии в сточных водах химических веществ, содержащихся в воде фонового створа (принятого для расчета ПДС) на уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы разбавления. Временные сбросы (ВДС) химических веществ, устанавливаемые для действующих предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет), не должны создавать в расчетном створе концентрации, превышающие их максимально недействующие концентрации (МНК) по санитарно-токсикологическому признаку вредности. Нормативные показатели качества приведены в санитарных нормах и правилах СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Соответствие качества сточных вод установленным требованиям на конец расчетного срока будет составлять 100%.

# 15.6 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Мероприятия, предлагаемые в проекте схемы водоотведения, главным образом направлены на эффективное использование ресурсов, в том числе на минимизацию утечек сточных вод при транспортировке.

Доля населения, которое получит улучшение качества услуг в сфере водоотведения в результате реализации схемы водоснабжения и водоотведения, на конец расчетного периода составит 100 %.

## Раздел 16 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц. Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. Бесхозных сетей водоотведения не выявлено.

# Выводы Том №2 Водоотведение

1.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения.

Данные приведены в таблице 37.

Таблица 37 – Анализ резервов мощностей системы водоотведения МО Супоневское сельское поселение.

| Наименование | Ед. изм. | 2019 г факт | Разрешенная |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный максимальный расход очистки сточных вод КОС | куб.м/сутки | 94,22 | 200 |

Таким образом, фактической мощности канализационных очистных сооружений достаточно для обработки текущих объемов стоков.

- Сроки сдачи в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции и объем инвестиций на эти мероприятия в расчетный период 2020-2032 гг. Данные приведены в таблице 38.

Таблица 38 – Сроки сдачи объекта и объемы инвестиций

| № п/п | Технические мероприятия | Сроки выполнения мероприятий, г.г. | Итого кап. вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство КОС, КНС и канализационных сетей |
| 1 | Новое строительство КОС | 31.12.2032 г. | 80 029,53 |
| 2 | Строительство ливневой канализационной системы | 31.12.2032 г. | 53 000,00 |
| 3 | Строительство сетей водоотведения | 31.12.2032 г. | 2 968,97 |
| 2. Реконструкция КОС, КНС и канализационных сетей |
| 4 | Установка нефтеуловителей на КОС | 31.12.2021 г. | 600,20 |
| 5 | Замена сетей водоотведения | 31.12.2032 г. | 9 104,47 |
| 3. Прочие мероприятия |
| 6 | Установка плавных пусков на насосы КНС | 31.12.2023 г. | 1 295,42 |
| 7 | Установка частотного преобразователя на сетевой насос КОС | 31.12.2022 г. | 150,00 |
| Итого капитальных вложений |  | 147 148,59 |

Согласно нормам действующего законодательства РФ мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.